## Slide 1: 频谱滤波示例
以cooledit为例

## Slide 2: 声音文件的拼接
可以把若干声音组合成一个声音，并加标记，采样率必须相同

## Slide 3: 结合praat和cooledit滤波
用“concatenate recoverably”和“Extract all intervals”来合并分割声音

## Slide 4: 更改声音大小
Modify下两种方式

## Slide 5: 更改声音大小
把若干声音的音量调成一样
  点击标杆声音 Query  Get intensity (dB)
  选择要改变的声音 Modify  Scale intensity…

## Slide 7: 什么是脚本？
电影、戏剧演出的底本
  把整个故事的流程一一注明
Praat脚本
  把操作步骤详细写出来
  详细到每一步点击

## Slide 8: 初步熟悉脚本窗口
两种不同位置的脚本窗口
主要记录键盘操作和菜单操作

## Slide 9: 脚本编写的作用
批量处理类似任务
减少点击量，提高工作效率
把若干基本功能组合成需要的复杂功能
方便将来进一步学习真正的编程语言
  R、Python、VBA
Notes: 用旧版本，主要对中文支持有很多问题。语法也有一些变化。演示用最新版的问题

## Slide 10: 脚本不能正常运行可能的原因
脚本适用于高版本的praat
脚本中需要调用的文件路径没设置好
脚本中的大小写、空格不对
脚本需要的标记文件有特定格式要求

## Slide 11: 脚本编写必备知识
两种基本变量
利用praat记录历史操作的功能
几个最常用的控制语句

## Slide 12: 两种基本变量
数值型和文本型(不能以大写字母开始)
  数值型就是可以进行数学计算的
    a=1 b=2
    c=a+b
  文本型只能组合
    a$="hello" b$="world"
    c$=a$+b$
  变量引用用单引号
    echo ‘c’ pause ‘c’

## Slide 13: 数值变量的使用
数值变量可以用来运算
  有很多内置的公式，如hertzToBark
数值保留有效数字最简单的方法
  'b:3‘
  fixed(b,3)
数值强制转化成文本
  b$=“‘a’”（双引号中包含单引号）

## Slide 14: 常用控制语句
条件语句
  if 条件1 ；elsif条件2； else ；endif
循环语句
  for 变量 from i to j ；endfor
  while 条件；endwhile

## Slide 15: 批量生成正弦波
for i to 10
pinlv=i*100
Create Sound from formula: "sine'pinlv'“,
…1, 0, 1, 44100, "1/2 * sin(2*pi*'pinlv'*x)"
endfor

## Slide 16: 生成声音
生成噪音
Create Sound from formula... n1 1 0 0.5 44100 randomGauss(0, 0.2)
Create Sound from formula... n2 1 0 0.5 44100 randomUniform(-0.99, 0.99)

## Slide 17: 生成声音
生成猝发波

## Slide 18: 音高测量

## Slide 19: Pitch及相关对象

## Slide 20
  静音阈值 数值越大被视作静音部分越多
  浊音阈值 数值越高，视作浊音部分越少
  高音偏好 数值越高，越优先选择高音值
  音程变化 数值越高就越拒绝音高突变
  清浊价值 数值高则清浊转换快
男声建议： ≈ 60Hz~240Hz；女声： ≈ 100Hz~400Hz
最好能够根据发音人的实际音域来调整上下限范围

## Slide 21: 编辑Pitch对象
Notes: 3.wav

## Slide 22: 利用周期标记计算音高

## Slide 23: 语音标注

## Slide 25: Praat标注：层级管理和编辑
可通过编辑窗口中的“Tier”菜单对数据标注层级进行管理和编辑，其子菜单包括：
  1、增加时段型标注数据层(Add interval tier…)
  2、增加时点型标注数据层(Add point tier…)
  3、拷贝并新增一个数据层(Duplicate tier…)
  4、给数据层重新命名(Rename tier…)
  5、删除所选数据层中的全部数据(Remove all text from tier)
  6、删除所选的数据层(Remove entire tier)
  7、基于所选层的内容生成一个新的标注对象(Extract entire selected tier)，新生成的数据对象会存放在Object窗口之中。

## Slide 26: Praat标注：常用操作方法
1、增加边界
  语音标注时，主要通过听辨，并配合着观察语图和音高曲线，以确定音节的起始位置、结束位置以及韵母的起始位置等信息，然后用鼠标在波形图或者语图上点击相应的时刻点，此时在标注层上会看见一系列小圆圈，再用鼠标点击小圆圈就会在其所在的标注层上增加一个边界标记。时段型边界为蓝色实心线条，时点型边界为蓝色空心线条。
2、输入内容
  在TextGrid标注对象里选定一个边界标记，其颜色会变红，如果属于时段型边界，其右侧区间会变成黄颜色（直接点击该区间也可选定），此时可在菜单栏下方的文本框里输入或者修改标注内容。
3、删除边界
  在TextGrid标注对象里选定一个边界标记（选定后边界变成红色），然后点击“Boundary”菜单下的“Remove”按钮即可。

## Slide 27: Praat标注：常用操作方法
4、移动边界
  在TextGrid标注对象里选定一个边界标记，并按住鼠标左键将其拖拉至适当的位置后放开鼠标即可。需要注意同一位置上不同层级的各个边界应该同步移动。（参见偏好设置部分）
5、撤销操作
  点击“Edit”菜单下的“Undo”按钮即可。
6、新增层级
  点击“Tier”菜单下的“Add interval tier …”按钮可增加时段型标注层级，点击“Add point tier …”按钮可增加时点型标注层级。
7、删除层级
  先点击需要删除的标注层，被选择的标注层在颜色上会被凸显，然后点击“Tier”菜单下的“Remove entire tier”按钮即可删除选定的标注层。
8、保存数据
  点击“File”菜单下的“Save TextGrid as text file…”按钮，保存至声音文件所在的路径下，后缀名为*.TextGrid。建议在Object窗口中进行各类文件保存操作。

## Slide 28: Praat标注：特别注意事项
1、同一位置上不同层级的边界标记应该在时刻点上对齐，便于后期数据关联。为实现这一点，可先选定一个已经插入好的边界标记，然后再点击其他层级上出现的小圆圈，以完成其他层级上的边界插入操作。
  2、标注时应“听+看”相结合，可参看波形图、宽带语图、音高数据等方面的声学线索。
  3、同一批材料应该采取相同的标注层级和标注方法来处理。
4、Praat程序不会定时存储数据，所有数据都需要用户手动保存，因此标注过程中的TextGrid对象应该注意随时保存，以避免数据丢失。

## Slide 29: 音高振幅合成